Obsah:

Úvod

Rozsah a stav staveništì

Stávající dopravní situace

Dopravnì – bezpeènostní øešení

ÚVOD

Stavba „Lhota pod Radèem – Vlèkov – úprava místních komunikací“ zasahuje svým rozsahem i do stávajících veøejných komunikací. Projekt dopravnì inženýrských opatøení øeší organizaci provozu automobilové  dopravy a pohyb pìších osob v oblastech dotèených stavbou a to tak, aby byl vliv stavby na plynulost dopravy a dopravní obslužnost co nejmeší.

ROZSAH A STAV STAVENIŠTÌ

ROZSAH STAVENIŠTÌ

Stavba bude z vìtší èásti umístìna v nové èásti obce Vlèkov, tedy v evidentní oblasti nových rodinných domù. Mimo rozsah nové výstavy se stavba dostává pouze v místech napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu a v místech dalších dopravních úprav, vyvolaných stavbou. Jedná se o tato místa:

- Napojení novì navržené komunikace na stávající místní komunikaci – nová vyvýšená køižovatka.

- Zvýšený pøejezdný práh na MK – západnì od napojení na místní MK

- Chodník pro pìší, který je navržen pøi stávající místní komunikaci a plní funkci pìšího propojení lokality se støedem obce. Souèástí chodníku jsou i dvì zvýšená místa pro pøecházení na místních komunikacích.

- Zvýšený pøejezdný práh na MK – v prostoru obecní návsi.

ZAØÍZENÍ  STAVENIŠTÌ

Plocha doèasného  zaøízení staveništì je umístìna na pozemek p.è. 1097/1, k.ú. Lhota pod Radèem. Zaøízení staveništì je dostupné z místní komunikace, která je pøedmìtem stavebních úprav. Pozemek urèený k zøízení staveništì bude bìhem výstavby od vlastníka(Novák Vladislav, è.p. 65, Lhota pod Radèem) pronajmut a dojde k doèasnému záboru pozemku.

Bude zde umístìna pøedevším mezideponie sypkých materiálù a skladištì materiálù. Souèástí ZS bude nìkolik mobilních buòek, využitých jako kanceláø, šatna a uzamykatelný sklad, doplnìných mobilními WC. Po dokonèení stavby bude plocha ZS uvedena do pùvodního stavu (trvalý travní porost).

STAV STAVENIŠTÌ

Vlastní ulièní prostor øešené èásti Vlèkov má v souèasné dobì podobu prašné místní komunikace s povrchem z hutnìného drceného kameniva – štìrkodrti. V ulièním prostoru se nachází stávající podzemní rozvody inženýrských sítí (deš�ová kanalizace, veøejný vodovod, rozvod NN, rozvody VO). Nenachází se zde žádná doprovodná zeleò èi vzrostlé døeviny. Prostor je vymezen stávající výstavbou a hranicí pozemkù KN.

Stavební úpravy mimo hranice nové obytné zóny jsou navrženy v prostoru stávajících místních komunikací. Jedná se ve všech pøípadech o místní zpevnìné obousmìrné komunikace se zpevnìným (živièným povrchem), lemované  úzkými travnatými pásy zelenì, bez samostatných chodníkù pro pìší.

STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ SITUACE

U komunikací dotèených stavbou se ve všech pøípadech jedná o místní komunikace s nepøíliš intenzivním provozem a bez provozu MHD. Tyto komunikace však nejsou ( s výjimkou prostoru obecní návsi) zokruhovány, jejich úplné uzavøení proto není možné z dùvodu zachování dopravní obslužnosti pøilehlých oblastí. Využívání komunikací pro pohyb pìších osob je vzhledem k hustotì osídlení nepøíliš intenzivní, dotèené místní komunikace nejsou doprovázeny oddìlenými chodníky pro pìší.

DOPRAVNÌ – BEZPEÈNOSTNÍ ØEŠENÍ

ETAPY VÝSTAVBY

JEDNOTLIVÉ ETAPY VÝSTAVBY

po celou dobu stavebních prací je nutné zachovat pøístup vozidlùm IZS a požárním vozidlùm

pøi všech stavebních pracech je  nutno pomocí organizace stavebních prací  a objízdných tras  zachovat dopravních obslužnost lokalit závislých na stavbou dotèených komunikacích

místa prací na veøejných prostranstvích budou oznaèena svislým dopravním znaèením, které bude schváleno PÈR. Rovnìž výjezd a vjezd dopravních prostøedkù na staveništì bude regulován znaèkami dle vyjádøení PÈR.  Místa výkopových prací budou ohrazena proti pøístupu pìších osob. Pøechodné dopravní znaèení je navrženo v pøíloze  Zaøízení staveništì – dopravnì inženýrské øešení.

Ve všech pøípadech bude v situacích, kdy bude doprava vedena po provizorních objízdných trasách nebo v tìsném sousedství prostoru provádìní stavebních prací, snížena maximální povolená rychlost dopravy na 20 km/h.

I. ETAPA VÝSTAVBY

V rámci I. Etapy dojde k výstavbì èásti místní komunikace v obytné zónì „Vlèkov“. Jedná se o komunikaci zajiš�ující pøístup ke zde stojícím stavbám rodinných domù, komunikace je obousmìrná a  oboustrannì pøístupná, èehož bude využito pøi organizaci výstavby, kdy lze øešený úsek vždy zcela uzavøít pro mimostaveništní dopravu. Délku zcela uzavøeného úseku je nutné vždy omezit na max. 100 m, aby byl zajištìn  pøístup vozidel IZS do dostateèné blízkosti všech staveb napojených na komunikaci.

Pøed vjezdem do úseku  se stavbou bude umístìna výstražná znaèka „Práce na silnici“ ,  „Rychlost omezena na 20 km/h“ a „Slepá komunikace“. Pøed vlastním uzavøeným úsekem komunikace, na kterém bude právì probíhat výstavba, bude umístìna znaèka „Zákaz vjezdu všech vozidel“ s dodatkovou tabulkou „Mimo vozidel stavby“. Výkopy budou vybaveny zábranami s výstražnými svislými pruhy.

II. ETAPA VÝSTAVBY

V rámci II. Etapy dojde k výstavbì zbylé èásti místní komunikace v obytné zónì „Vlèkov“. Jedná se o komunikaci napojující zónu na stávající ulièní sí�, komunikace je obousmìrná a  oboustrannì pøístupná, èehož bude opìt využito pøi organizaci výstavby, kdy lze øešený úsek vždy zcela uzavøít pro mimostaveništní dopravu. Délku zcela uzavøeného úseku je nutné vždy omezit na max. 100 m, aby byl zajištìn  pøístup vozidel IZS do dostateèné blízkosti všech staveb napojených na komunikaci.

Pøed vjezdem do úseku  se stavbou bude umístìna výstražná znaèka „Práce na silnici“ ,  „Rychlost omezena na 20 km/h“ a „Slepá komunikace“. Pøed vlastním uzavøeným úsekem komunikace, na kterém bude právì probíhat výstavba, bude umístìna znaèka „Zákaz vjezdu všech vozidel“ s dodatkovou tabulkou „Mimo vozidel stavby“. Výkopy budou vybaveny zábranami s výstražnými svislými pruhy.

V místì napojení na stávající místní komunikaci je navrženo vybudování zvýšené køižovatky. Vzhledem k tomu, že místo nelze objet po jiných komunikacích, bude nutné pracovat pøi zachování provozu a to po jednotlivých pruzích vozovky. Vždy tedy bude zachován jeden jízdní pruh o min. šíøce 3,0 m . Pøed vjezdem do úseku  se stavbou bude umístìna výstražná znaèka „Práce na silnici“ ,  „Rychlost omezena na 20 km/h“, u stavby samotné pak znaèky upravující pøednost v místì zúžení „ Pøednost pøed protijedoucími vozidly“ a „Dej pøednost protijedoucímu vozidlu“. Objetí vykopu stavby bude znaèeno smìrovými deskami se šikmými pruhy.

III. ETAPA VÝSTAVBY

V rámci III. Etapy dojde k výstavbì pìšího propojení se støedem obce, jehož souèástí jsou dvì zvýšená místa pro pøecházení na místní komunikaci a dále dvou zvýšených pøejezdných prahù pro zklidnìní dopravy, opìt umístìnými na místní komunikaci.

Výstavba pìšího propojení mimo místa pro pøecházení bude probíhat bez omezení provozu  na místních komunikacích, pøed vjezdem do úseku  se stavbou však bude umístìna výstražná znaèka „Práce na silnici“ ,  „Rychlost omezena na 20 km/h“.

V místì západnì orientovaného místa pro pøecházení na stávající místní komunikaci a v místì západního zvýšeného pøejezdného prahu nelze místo stavby objet po jiných komunikacích, bude tedy nutné pracovat pøi zachování provozu a to po jednotlivých pruzích vozovky. Vždy tedy bude zachován jeden jízdní pruh o min. šíøce 3,0 m . Pøed vjezdem do úseku  se stavbou bude umístìna výstražná znaèka „Práce na silnici“ ,  „Rychlost omezena na 20 km/h“, u stavby samotné pak znaèky upravující pøednost v místì zúžení „ Pøednost pøed protijedoucími vozidly“ a „Dej pøednost protijedoucímu vozidlu“. Objetí výkopu stavby bude znaèeno smìrovými deskami se šikmými pruhy.

Druhé místo pro pøecházení a další zvýšený pøejezdný práh jsou situovány na stávající místní komunikaci na místní návsi. Vzhledem k tomu, že obì místa umožòují oboustranný pøíjezd vozidel, budou stavební úpravy probíhat za úplného zavøení øešeného úseku vozovky. Je však nutné neprovádìt obì stavební úpravy souèasnì, druhá úprava mùže být zahájena až po dokonèení první úpravy a zprovoznìní daného úseku komunikace.

Pøed vlastním uzavøeným úsekem komunikace, na kterém bude právì probíhat výstavba, bude umístìna znaèka „Zákaz vjezdu všech vozidel“ s dodatkovou tabulkou „Mimo vozidel stavby“. Výkopy budou vybaveny zábranami s výstražnými svislými pruhy.

Pøílohy :

situace dopravnì inženýrských opatøení

V Losiné, kvìten 2015					Ing. arch. Vojtìch Liška