# Dodatek k souhrnné technické zprávě

Způsob zamezení vytékání děšťové vody z komunikace na přilehlé nemovitosti:

Plochy komunikace jsou navrženy ve sklonech směrem k uličním vpustím, které dešťovou vodu odvádějí do stávajícího řadu dešťové kanalizace. K zamezení vtékání  vody na pozemky jsou dále navrženy zvýšené chodníkové a silniční obrubníky, které lemují veškeré zpevněné plochy komunikace(pojízdné plochy, pochozí plochy, sjezdy na pozemky,...). Nedojde tedy k vytékání srážkových vod na přilehlé pozemky.

Způsob zamezení vytékání děšťové vody z přilehlých pozemků na komunikaci:

Dešťové srážky budou zasakovány přímo na pozemcích, případně dojde k úpravám na pozemcích, které zamezí vtékání dešťové vody na plochy komunikace. V případě přívalových dešťů je zamezeno vtékání dešťových vod z pozemků příléhající ke komunikace v západní části pomocí otevřeného příkopu. Příkop je svahovaný a odvodněn horskými vpusťmi do stávajícího řadu dešťové kanalizace. Dimenze stávajícího řadu dešťové kanalizace je dostatečná.

V Losiné 11. 8. 2015

Ing. Miloš Valdhans