Úvod

Dokumentace řeší návrh ozelenění ploch a výsadbu stromů a včetně jejich podsadby v okolí komunikací obci Lhota pod Radčem. Jedná se o plochy obytných zón a úpravy místních komunikací.

Při celé délce komunikací budou osazeny stromy,keře a dojde k osetí travním porostem. Vhodná výsadba v tomto prostoru bude mít vliv na zlepšení hygienických podmínek (snížení prašnosti, hlučnosti), mikroklimatických a hlavně estetických podmínek.

Výběr keřů je proveden tak, aby v blízkosti křižovatek nebyla zeleň vyšší, než 0,4 m.

Osázení

Práce na sadových úpravách budou rozděleny na 3 etapy. Dělení na I.-III. etapu odpovídá způsobu provádění(členění) zpevněných ploch komunikací. Osazovány budou navržené ozeleněné plochy v uličním profilu místních komunikací obytných zón a úprav místních komunikací. Osazovací práce budou provedeny po dokončení veškerých stavebních prací souvisejících s výstavbou inženýrských sítí a komunikací dané etapy.

Na plochách určených k osázení keři a travním porostem bude urovnána a chemicky odplevelena ornice.

Stromy a keře budou sázeny do jam, ve kterých bude stávající půda nahrazena ornicí a ornicí budou též jámy dosypány.

Po provedení výsadeb se na ornici položí mulčovací geotextilie a provede se rozprostření mulčovací kůry.

U všech stromů bude v rámci výsadby ke kořenovému systému zavedena perforovaná zavlažovací hadice a pro jejich statické zajištění budou použity dřevěné kůly.

Po vysázení zeleně bude provedena zálivka.

I. ETAPA -Seznam navržených stromů, keřů a plochy travního porostu:

Stromy:	9 ks

- ACER PLATANOIDES					JAVOR MLÉČ

(DRUMMONDII, SCHWEDLERI)

Keře:		179,72 m2

- HYPERICUM CALYCINUM				TŘAZALKA KALÍŠKATÁ

- SPIRAEA JAPONICA "LITTLE PRINCESS"		TAVOLNÍK JAPONSKÝ

- SPIRAEA ALBIFLORA					TAVOLNÍK BĚLOKVĚTÝ

- SPIRAEA BUMALDA "ANTHONY WATERER"	TAVOLNÍK BUMALDŮV

- EUONYMUS FORTUNEI'COLORATUS		BRSLEN

Travní porost:		586,41 m2

Potřebné množství ornice:		114,92 m3

II. ETAPA -Seznam navržených stromů, keřů a plochy travního porostu:

Stromy:	5 ks

- ACER PLATANOIDES					JAVOR MLÉČ

(DRUMMONDII, SCHWEDLERI)

Keře:		55,83 m2

- HYPERICUM CALYCINUM				TŘAZALKA KALÍŠKATÁ

- SPIRAEA JAPONICA "LITTLE PRINCESS"		TAVOLNÍK JAPONSKÝ

- SPIRAEA ALBIFLORA					TAVOLNÍK BĚLOKVĚTÝ

- SPIRAEA BUMALDA "ANTHONY WATERER"	TAVOLNÍK BUMALDŮV

- EUONYMUS FORTUNEI'COLORATUS		BRSLEN

Travní porost:		698,25 m2

Potřebné množství ornice:		113,11 m3

III. ETAPA -Seznam navržených stromů, keřů a plochy travního porostu:

Stromy:	10 ks

- ACER PLATANOIDES					JAVOR MLÉČ

(DRUMMONDII, SCHWEDLERI)

Keře:		63,12 m2

- HYPERICUM CALYCINUM				TŘAZALKA KALÍŠKATÁ

- SPIRAEA JAPONICA "LITTLE PRINCESS"		TAVOLNÍK JAPONSKÝ

- SPIRAEA ALBIFLORA					TAVOLNÍK BĚLOKVĚTÝ

- SPIRAEA BUMALDA "ANTHONY WATERER"	TAVOLNÍK BUMALDŮV

- EUONYMUS FORTUNEI'COLORATUS		BRSLEN

Travní porost:		188,57 m2

Potřebné množství ornice:		37,75 m3

Druhy zeleně a jejich přesné rozmístění budou upřesněny během provádění sadových úprav a dle konzultace s realizační firmou.

V Losiné, květen 2015 							Ing. Miloš Valdhans